附件1

台州市超低能耗、近零（零）能耗建筑

示范项目关键技术要求

一、标准依据

超低能耗、近零（零）能耗建筑示范项目应满足国家标准《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019）的相关规定，并应符合国家及地方现行有关标准规定。施工图设计文件审查通过后可进行设计评价。

二、技术路径

应根据台州市的气候特征和项目场地条件，通过被动式设计大幅降低建筑供暖、空调、照明需求，主动技术措施提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，以更少的能源消耗提供舒适的建筑室内环境。按照建筑能效水平由低至高，达到超低能耗、近零能耗和零能耗建筑。

三、指标要求

超低能耗、近零（零）能耗建筑建议按照围护结构、能源设备和系统等关键性节能措施的推荐性指标参数进行设计，最终应满足室内环境参数及能效指标的约束性指标要求。

1.室内环境参数要求

建筑主要房间室内环境参数应满足表3.1.1的要求。

表3.1.1 建筑主要房间室内环境参数要求

| 室内环境参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | ≥20 | ≤26 |
| 相对湿度（%） | ≥30 | ≤60 |
| 新风量 | 住宅建筑：≥30（m3/h·人） 公共建筑：符合现行国家标准 |
| 室内噪声级 | 住宅建筑：昼间≤40dB（A）；夜间≤30dB（A） 酒店类建筑：室内允许噪声级一级 其他类建筑：室内允许噪声级高要求标准 |

注：

①冬季室内相对湿度不参与设备选型和能效指标的计算。

②新风量应参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

③室内噪声级应参照国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定

2.能效指标要求

建筑能效指标应满足表3.2.1和表3.2.2的要求。

表3.2.1 居住建筑能效指标要求

| 示范项目 类型 | 建筑能耗综合值（kWh/m²·a） | 建筑本体性能指标 | 建筑可再生能源应用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供暖年耗热量(kWh/m²·a) | 供冷年耗冷量 (kWh/m²·a) | 建筑气密性（换气次数N50） |  |
| 超低能耗 | ≤65 | ≤10 | ≤3.5+2.0×WDH20+2.2×DDH28 | ≤1.0 | 满足浙江省强制性建设标准要求 |
| 近零能耗 | ≤55 | ≤8 | ≤3+1.5×WDH20+2.0 ×DDH28 | ≤1.0 | 可再生能源利用率≥10% |
| 零能耗 | ≤55 | ≤8 | ≤3+1.5×WDH20+2.0 ×DDH28 | ≤1.0 | 建筑本体和周边可再生能源产能量不应小于建筑年终端能源消耗量 |

注：

①建筑能耗综合值计算范围为建筑供暖、空调、通风、照明、生活热水、电梯能耗，考虑可再生能源的发电量，不包括炊事、家电和插座的能耗。面积的计算基准为住宅套内使用面积。

②WDH20为一年中室外湿球温度高于20℃时刻的湿球温度与20℃差值的逐时累计值（单位：kKh,千度小时）；DDH28为一年中室外干球温度高于28℃时刻的湿球温度与28℃差值的逐时累计值（单位：kKh,千度小时）

③气象参数按照现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T346的规定选取。

表3.2.2 公共建筑能效指标要求

| 示范项目类型 | 建筑综合节能率 | 建筑本体节能率 | 建筑可再生能源应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超低能耗 | ≥50% | ≥20% | 满足浙江省建设标准要求 |
| 近零能耗 | ≥60% | ≥20% | 可再生能源利用率≥10% |
| 零能耗 | ≥60% | ≥20% | 建筑本体和周边可再生能源产能量不应小于建筑年终端能源消耗量 |

注：

①建筑综合节能率与建筑本体节能率以满足国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015要求作为基准建筑。

四、关键性节能措施

4.1 建筑围护结构设计相关要求

（1）围护结构热工性能宜满足表4.1.1要求和表4.1.2要求。

表4.1.1 居住建筑主要围护结构热工性能要求

| 主要围护结构 | 参数及单位 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 屋面 | 传热系数K值〔W/(m2·K)〕 | 热惰性指标D≤2.5 | 0.25 |
|  |  | 热惰性指标D＞2.5 | 0.30 |
| 外墙 | 传热系数K值〔W/(m·K)〕 | 0.40 |
| 外窗（包括 透光幕墙） 及外门 | 外窗（包括透光幕墙）传热系数K值〔W/(m·K)〕 | 平均窗墙面积比≤0.40 | 2.00 |
|  |  | 平均窗墙面积比＞0.40 | 1.90 |
|  | 外窗气密性 | 8级 |
|  | 分隔供暖空间与非供暖空间户门 | 气密性 | 6级 |

表4.1.2 公共建筑主要围护结构热工性能要求

| 主要围护结构 | 参数及单位 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 屋面 | 传热系数K值〔W/(m2·K)〕 | 热惰性指标D≤2.5 | 0.25 |
|  |  | 热惰性指标D＞2.5 | 0.30 |
| 外墙 | 传热系数K值[W/(m·K)] | 0.40 |
| 外窗（包括 透光幕墙） 及外门 | 外窗（包括透光幕墙）传热系数K值〔W/(m·K)〕 | 平均窗墙面积比≤0.70 | 2.20 |
|  |  | 平均窗墙面积比＞0.70 | 2.10 |
|  | 外窗气密性 | 8级 |
|  | 外门气密性 | 6级 |

- 建筑设计应充分利用天然采光、自然通风以及围护结构保温隔热等被动式建筑设计手段。

- 应采用高性能的门窗系统，玻璃宜采用三玻两腔、真空玻璃、惰性气体填充、暖边间隔条等措施，型材宜采用隔热型材铝合金、PVC塑料、铝木复合、铝塑共挤、聚氨酯等保温性能好的材料。

- 东西向宜设置可调节外遮阳设施，南向宜采用可调节外遮阳设施、中置遮阳或固定水平外遮阳。宜采用外窗遮阳一体化技术。

（3）建筑围护结构设计时，应进行消除或削弱热桥的专项设计，围护结构保温层应连续。

（4）围护结构设计时，应进行气密性专项设计。建筑围护结构气密层应连续并包围整个外围护结构，建筑设计施工图中应明确标注气密层的位置。

4.2供热供冷系统相关要求

（1）供热供冷系统设计应选用一级能效产品，并应符合现行浙江省相关标准要求。

（2）循环水泵、通风机等输配系统设备宜采用变频调速。

（3）应设置新风热回收系统。与室外联通的新风、排风和补风管路上均应设置保温密闭性电动风阀，并应与系统联动；应具备空气净化装置；宜具备旁通功能，在过渡季或室内外焓差较小时，新风可经旁通管直接进入室内或空气处理装置。

新风热回收系统性能参数应满足表3.2有关要求。

表4.2.1 新风热回收系统性能参数要求

| 新风空气热回收装置参数及单位 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 全热回收效率 (%) | ≥70% |
| 显热回收效率(%) | ≥75% |
| 净化装置对大于或等于0.5um细颗粒物一次性通过计数效率(%) | 不应低于60% 宜高于80% |

（4）居住建筑新风单位风量耗功率不应大于0.45(W/(m3·h)，公共建筑单位风量耗功率应较现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的要求降低20%。

4.3照明与电梯系统相关要求

（1）室内照明功率密度值应达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值，宜达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定目标值的70%以下。

（2）电梯系统应采用节能的控制及拖动系统，当设有两台及以上电梯集中排列时，应具备群控功能；电梯无外部召唤，且电梯轿厢内一段时间无预设指令时，应自动关闭轿厢照明及风扇；宜选用节能型电梯，如变频调速驱动或能量回馈装置。

4.4 监测与控制系统相关要求

（1）公共建筑应按用能核算单位和用能系统，以及用冷、用热、用电等不同用能形式，进行分类分项计量，并满足《公共建筑用电分项计量系统设计标准》DB33/1090；居住建筑应对公共部分的主要用能系统进行分类分项计量。

（2）应对建筑主要功能空间的室内环境进行监测。公共建筑宜分层、分朝向、分类型进行检测；居住建筑宜对典型户的室内环境进行监测。

（3）当采用可再生能源时，应对其单独进行计量。

五、指标判定

设计阶段重点评价建筑采取的关键性节能措施，通过建筑能耗模拟软件进行性能化设计，最终判断能效指标是否达到标准要求。

能耗指标计算软件推荐使用《Energy performance of buildings-Energy needs for heating and cooling, internal temperatures of sensible and latent heat loads》ISO 52016 1：2017 建筑能耗月平均动态计算方法，并与我国建筑标准体系相结合的计算软件进行模拟计算，形成建筑能效指标计算报告。

附件2

台州市超低能耗、近零（零）能耗建筑

试点示范项目申报书（2022年度）

示范项目名称

第一申报单位                                         （盖章）

设计单位                                         （盖章）

咨询单位                                         （盖章）

施工单位                                         （盖章）

申报时间

台州市住房和城乡建设局 编制

一、项目基本信息

| 示范项目名称（含幢号） |  |
| --- | --- |
| 项目地址 |  |
| 建筑类型 | □居住建筑 □公共建筑 |
| 申报示范类型 | □超低能耗 □近零能耗 □零能耗 |
| 项目总建筑面积（m2） |  | （近）零、超低 能耗示范面积（m2） |  |
| 示范项目建筑层数 | 地上 层；地下 层 | 建筑高度（m） |  |
| 项目总投资（万元） |  | 资金来源 | (自筹 □政府投资 |
| 示范项目增量投资 （元/平方米） |  |  |  |
| 实施起止年限 | 项目立项时间（或预计）： 项目竣工时间（预计）： 项目目前进展情况： |
| 第一联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 建设单位名称 |  |
| 负责人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 设计单位名称 |  |
| 负责人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 咨询单位名称 |  |
| 负责人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 施工单位名称 |  |
| 负责人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |

二、关键性能指标

| 建筑主要房间室内热湿环境参数 | 工况 | 温度（℃） | 相对湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目实施参数 | 限值 | 项目实施参数 | 限值 |
|  | 制冷 |  | ≤26 |  | ≤60 |
|  | 供热 |  | ≥20 |  | ≥30 |
| 室内新风量指标 | □居住建筑：主要房间室内新风量不应小于30m3/h·人； □公共建筑：新风量应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50376 的规定。 |
| 室内噪声指标 | □居住建筑：满足昼间≤40dB(A)，夜间≤30 dB(A)； □公共建筑：酒店类建筑的室内噪声级应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中室内允许噪声级一级的规定；其他建筑类型的室内允许噪声级应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中室内允许噪声级高要求标准的规定。 |
| 建筑能效指标 | 建筑类型 | 性能参数 | 项目实施参数 | 限值 |
|  | 居住建筑 | 建筑能耗综合值(kWh/m²·a) |  | 超低能耗≤65； 近零能耗与零能耗≤55 |
|  |  | 供暖年耗热量(kWh/m·a) |  | 超低能耗≤10； 近零能耗与零能耗≤8 |
|  |  | 供冷年耗冷量(kWh/m·a) |  | 超低能耗≤35； 近零能耗与零能耗≤28 |
|  | 公共建筑 | 建筑综合节能率（%） |  | 超低能耗≥50； 近零能耗与零能耗≥60 |
|  |  | 建筑本体节能率（%） |  | ≥20 |
| 可再生能源应用 | 超低能耗建筑可再生能源利用率（%） |  | 满足浙江省建设标准要求 |
|  | 近零能耗建筑可再生能源利用率（%） |  | 可再生能源利用率≥10% |
|  | 零能耗建筑可再生能源利用率（%） |  | 建筑本体和周边可再生能源产能量不应小于建筑年终端能源消耗量 |
| 建筑气密性指标 | 换气次数N50 |  | 居住建筑限值：≤1.0 |
| 围护结构热工参数 | 建筑类型 | 性能参数 | 项目实施参数 | 限值 |
|  | 居住建筑 | 屋面平均传热系数 [W/(m·K)] | 热惰性指标D≤2.5 |  | ≤0.20 |
|  |  |  | 热惰性指标D＞2.5 |  | ≤0.25 |
|  |  | 外墙平均传热系数[W/(m·K)] |  | ≤0.40 |
|  |  | 外窗（包括透光幕墙）传热系数K值 [W/(m·K)] | 平均窗墙面积比≤0.40 |  | ≤1.90（≤2.30同一朝向的外窗（包括透光幕墙）如全部采用可调节外遮阳、可调节中置遮阳措施时） |
|  |  |  | 平均窗墙面积比＞0.40 |  | ≤1.80（≤2.20同一朝向的外窗（包括透光幕墙）如全部采用可调节外遮阳、可调节中置遮阳措施时） |
|  |  | 外窗气密性 |  | 不宜低于8级 |
|  |  | 分隔供暖空间与非供暖空间户门气密性 |  | 不应低于6级 |
|  |  | 分隔供暖空间与非供暖空间户门传热系数K值[W/(m²·K)] |  | ≤1.8 |
|  | 公共建筑 | 屋面平均传热系数[W/(m·K)] | 热惰性指标 D≤2.5 |  | ≤0.20 |
|  |  |  | 热惰性指标 D＞2.5 |  | ≤0.25 |
|  |  | 外墙平均传热系数[W/(m²·K)] |  | ≤0.40 |
|  |  | 外窗（包括透光幕墙）传热系数K值[W/(m·K)] | 平均窗墙面积比≤0.70 |  | ≤2.00（≤2.40同一朝向的外窗（包括透光幕墙）如全部采用可调节外遮阳、可调节中置遮阳措施时） |
|  |  |  | 平均窗墙面积比＞0.70 |  | ≤1.90（≤2.30同一朝向的外窗（包括透光幕墙）如全部采用可调节外遮阳、可调节中置遮阳措施时） |
|  |  | 外窗气密性 |  | 不宜低于8级 |
|  |  | 外门气密性 |  | 不宜低于6级 |

三、项目工程概况

（描述地理位置、用地面积、建筑面积、工程性质、工程投资、结构形式、示范特点及范围等情况，并提供项目效果图）

四、建设单位承诺

**县（市、区）住建局、台州市住房和城乡建设局： 我单位承诺，本项目设计、施工及验收均严格执行台州市近零（零）（ ）、超低能耗建筑（ ）相关的技术和管理要求，按照本承诺书填写的关键性能指标要求实施，做好对本示范项目的全过程监管，并在2025年底前取得国家近零（零）能耗或超低能耗设计（ ）、施工（ ）、运行（ ）标识证书。如项目竣工后未能达到近零（零）（ ）、超低能耗建筑性能（ ）要求的，愿承担一切后果及有关法律责任。 注：根据申报项目情况在( )中选择打 √ 建设单位（盖章）： 法人代表（签章）： 年 月 日

五、项目所在县（市、区）建设行政主管部门审查意见

(市本级项目由上级主管部门审查盖章）

签章 年 月 日

六、台州市建设行政主管部门审查意见

签章 年 月 日

附件3

台州市超低能耗、近零（零）能耗建筑

试点示范项目技术方案编写提纲

1.工程概况

工程概况包括地理位置、建筑面积、建筑类型、使用功能、结构形式、效果图、总平面图、超低能耗、近零（零）能耗建筑实施范围及示范面积、开发与建设周期等情况。

2.示范目标及主要内容

示范目标中要明确申报示范类型及目标，采用的技术标准，及其室内环境、建筑能效和气密性等各项超低能耗、近零（零）能耗建筑技术关键性能指标。

3.工程技术示范方案

3.1 建筑节能规划设计

规划布局等建筑总平面规划节能方案，包括但不限于建筑整体布局、建筑朝向、体形、窗墙比、自然采光、自然通风等技术方案。

3.2 围护结构节能技术

（1）非透明围护结构外墙、屋面及地面、架空或外挑楼板等的构造做法及主要热工性能参数（传热系数等），采用新型建筑保温材料说明等。

（2）外窗（包括透光幕墙）和屋顶透光部分及外门的类型及配置,包括不限于玻璃配置（玻璃层数、Low-E膜层层数及位置、真空层、惰性气体、边部密封构造等加强玻璃保温隔热性能的措施）、窗框型材、开启方式等；外门及户门类型及传热系数,外门窗气密、水密及抗风压性能等级；遮阳措施及使用说明等。

（3）关键热桥控制措施包括保温层连接部位、外窗与结构墙体连接部位、管道等穿墙或屋面部位、以及遮阳装置等需要在外围护结构固定可能导致热桥的部位等控制措施及说明等。

（4）加强气密性措施,包括气密层位置,外窗与结构墙体连接部位、孔洞部位密封材料、做法及说明等。

3.3 通风节能技术

包括自然通风节能技术，以及机械通风节能措施（排风量及补风量、排风及补风方式、采取的节能措施等）。

3.4 高效热回收新风系统

新风系统技术方案及热回收装置应用情况、热回收装置的类型和效率要求。

3.5 暖通空调冷热源及系统形式

冷热源系统形式,冷热源设备类型、规格、台数及能效指标,冷热源系统节能措施,输配系统、供暖供冷末端、自动控制系统等。

3.6 电气节能技术

各区域照明功率密度设计要求、照明节能控制措施、自然采光措施、电梯及主要用能设备节能措施等。

3.7 生活热水节能方案

项目生活热水需求情况，生活热水供应方式、热水供应设备容量及能效要求。

3.8 可再生能源应用方案

太阳能光伏、太阳能热水等可再生能源应用情况，包括容量参数、布置位置、供应范围等。

3.9 监测与控制

监测平台情况、主要监测参数、能耗分项计量方案、控制内容及方式；冷热源系统节能运行策略；地下车库排风控制与节能等。

3.10 其他

其他节能技术措施应用情况

4.能耗指标计算

4.1 计算软件及方法介绍

4.2 计算建模说明

包括不限于建模方法，系统建模说明等。

4.3 计算边界参数

包括室内温湿度、新风量；人员、照明及设备等内热源参数；人员在室时间表、供暖空调运行时间表、照明使用时间表、设备使用时间表等；计算用的气象参数；围护结构参数、采暖空调参数、热回收设置、生活热水设置、电梯计算设置等。

4.4 计算结果

提供负荷/能耗模拟计算结果及分析。包括供暖年耗热量、供冷年耗冷量，供暖空调、照明、生活热水、电梯一次能源消耗量计算结果以及分项能耗分布特征。

5.技术经济分析

5.1 工程项目投资概算

5.2 示范增量成本概算（说明计算基准）

6.进度计划与安排

根据工程的计划安排，结合工程目前的实际情况编写进度计划与安排。

7.技术支持

包括项目执行单位、合作单位的技术力量介绍。

8.主要施工图

包括但不限于:总平面图、建筑立面/剖面/典型楼层平面图、建筑设计说明、工程做法表、关键节点大样图、热桥计算、防结露和防冷凝计算、暖通设计说明、暖通系统图和设备列表、可再生能源系统设计资料、电气设计说明、照明节能设计、建筑设备节能相关的智能化设计图纸、能耗监测等图纸。

附件4

市级有关单位名单

市教育局、市卫健委、市机关事务管理局、市国资委、市城投集团、市交投集团、市社发集团、市开投集团

附件5

县（市、区）建设主管部门联系人名单

| 县（市、区） | 联系人 | 联系部门 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 椒江区 | 阮畅豪 | 建筑业事务中心 | 13968617250 |
| 黄岩区 | 于蕾 | 建筑业发展事务中心 | 13516860272 |
| 路桥区 | 谢明连 | 建筑业发展事务中心 | 0576-82580130 |
| 临海市 | 刘辉 | 建筑业科 | 13819673303 |
| 温岭市 | 仇培侠 | 工程质量安全监管科 | 13606862351 |
| 玉环市 | 方斌 | 建筑业科 | 15024336371 |
| 天台县 | 陈弘龙 | 建筑业科 | 15727876837 |
| 仙居县 | 林峰 | 建筑业科 | 13819630881 |
| 三门县 | 严家华 | 建筑业科 | 13858618945 |
| 台州湾新区 | 王滔滔 | / | 18814860538 |